### Утренний(сменный) X отчет

- Включите кассу

- Нажмите клавишу РЕЖ несколько раз, пока на дисплее не появится «ОБ»

- наберите пароль, по умолчанию 0 0 0 0 0 0

- Нажмите последовательно ИТ

### Вечерний Z отчет(закрытие)

Отчет с гашением необходимо выполнять в конце каждого рабочего дня, в течение которого проводились продажи по кассе. Он обнуляет суточные данные и позволяет осуществлять программирование опций кассы.

- Включите кассу

- Нажмите клавишу РЕЖ несколько раз, пока на дисплее не появится «ОГ»

- нажмите 6 раз клавишу ноль 0 0 0 0 0 0

- Нажмите последовательно ИТ

### Продажа

В начале рабочего дня пробитие кассового чека возможно только в том случае, если в конце предыдущего дня (при наличии продаж) Вы сняли Z-отчет. Если на индикаторе высвечивается «ПРОВ ОСГ», снимите Z-отчет.

Перед пробитием чека нужно войти в кассовый режим

- После включения кассы нажмите клавишу РЕЖ несколько раз, пока на индикаторе не 

появится «ОП» - это режим кассира, самый необходимый Вам в работе

- наберите пароль кассира: 1 0 0 0 0 0

- Нажмите клавишу ИТ

Как пробить чек

- Введите сумму продажи

- Нажмите клавишу ПИ

- При наличии других продаж, повторите шаги 1-2

- Нажмите клавишу ИТ для завершения продажи.

Как пробить чек с подсчетом сдачи

- Введите сумму продажи

- Нажмите клавишу ПИ

- При наличии других продаж, повторите шаги 1-2

- Введите сумму, полученную от покупателя

- Нажмите клавишу ИТ (НЕ нажимая ПИ, как это делается после каждой покупки)

Вычисление стоимости товара по количеству и цене

- Введите количество товара. Число может быть дробным, если товар весовой.

- Нажмите клавишу Х

- Введите цену товара (за единицу/килограмм)

- Нажмите клавишу ПИ

- Нажмите клавишу ИТ, чтобы закрыть чек

Безналичный расчет

Для осуществления безналичного расчета необходимо предварительно запрограммировать системную опцию №23 на значение 1, иначе появится ошибка «Err 026» Наберите сумму покупки

- нажмите клавишу ПИ

- Нажмите клавишу "два ноля" 00 , на дисплее появляется надпись БН(безнал)

- Нажмите ИТ - в конце чека будет напечатана строчка «КРЕДИТ   …»

Чек возврата

Операция возврата должна происходить в кассовом режиме. Если на кассе за текущую смену пробита сумма меньше оформляемого Вами возврате - оформить его не удастся. Чек возврата оформлять вообще не обязательно.

- для возврата нажмите клавишу ВЗ

- на цифровой клавиатуре наберите сумму возврата

- нажмите клавишу ПИ